## Slide 1
面向具身智能的 OS 初步探索
Rust-based Agentic OS for Robots — Initial Exploration

## Slide 2
Outline
Part I
问题
为什么 Linux 不是完整的机器人 OS？
Part II
探索
Rust · ArceOS · AI 驱动的开发范式
Part III
实践
辰龙 OS 架构 · 边缘智能 · 闭环控制
Part IV
展望
下一步方向与开放问题
2

## Slide 3
Part I
问题：为什么机器人需要自己的 OS？
Linux 很适合作为通用承载层；但它只解决"运行程序"，不解决"安全地完成具身任务"
3

## Slide 4
机器人 OS 的 7 个关键缺口
1
硬实时控制
最坏情况可证明的确定性时延
2
安全治理
混合关键性隔离与运行时拦截
3
时序一致性
数据新鲜度与传感器同步
4
技能抽象
能力作为 OS 级对象管理
5
任务闭环
异常检测、失败恢复与重规划
6
世界模型
时空记忆与语义地图
7
多机协同
分布式任务调度与状态共享
4

## Slide 5
Part II
探索：Rust + ArceOS + AI
语言选择 · 内核设计 · AI 加速开发范式
5

## Slide 6
为什么是 Rust？
语言特性与机器人 OS 的匹配
所有权系统
编译期杜绝数据竞争与悬垂指针，适合安全关键系统
零成本抽象
性能媲美 C/C++，适合底层实时控制
强类型反馈
编译器错误丰富，AI 更容易进入"生成-验证-修复"闭环
组件化生态
Cargo workspace 天然支持模块化 OS 设计
经验证据
5000×
内存安全漏洞密度差异
Rust: 0.2 / MLOC C/C++: 1000 / MLOC
Android 已有约 500 万行 Rust 代码；安全关键模块中，Rust 采用率持续上升。
6

## Slide 7
AI Coding × Rust：一个正向闭环
AI 生成
→
编译反馈
→
自动修正
→
Fuzz / Clippy
→
生产化
为什么对 Rust 特别有效？
强类型与所有权让问题更早暴露；编译器反馈清晰，便于 AI 进入生成、验证、修复闭环；Clippy / Fuzz 可自动补齐质量保障。
判断
AI coding 短期不会替代 C/C++ 存量，但会显著提高 Rust 在新一代底层系统中的采用率；安全关键新增模块中，Rust 已接近或超过 C++
7

## Slide 8
我们的探索：AI 加速底层系统开发
AI 加速驱动开发
AI 辅助生成寄存器操作与中断处理
从 datasheet 自动提取关键信息
开发周期从天级缩短到小时级
AI 逆向二进制分析
自动识别函数结构与调用关系
辅助理解闭源固件与通信协议
降低逆向工程门槛
AI 提升整体开发效率
代码审查与 Bug 智能定位
审计 unsafe 代码块
自动生成测试用例与文档
8

## Slide 9
AI × 底层系统开发：实际工作流
典型流程
1. 硬件 datasheet → AI 提取寄存器与协议
2. AI 生成驱动骨架（Rust / unsafe）
3. 编译器 + AI 联合修复所有权问题
4. AI 逆向分析固件，理解通信协议
5. 自动生成 fuzz 用例与单元测试
6. AI 审查 unsafe 代码块安全性
7. 人工把关最终质量，迭代优化
关键洞察
AI 擅长
模式识别、代码生成、文档提取、批量处理
人擅长
架构决策、安全判断、最终审核、边界定义
最佳实践
AI 做初稿，人做终审
9

## Slide 10
AI 驱动的硬件在环开发闭环
AI 开发端 (Any PC)
[1] 编写代码
分析日志
决策模块
[9] 失败→重写
[9] 成功→停止
服务器主机 (TFTP & Serial)
TFTP Server
TFTP File Storage
Serial Listener
Mijia Smart Plug (智能插座)
Power Control (电源控制)
HTTP/HTTPS
Development Board (开发板)
[6] 启动 Booting
[6] 程序加载 Program Load
[6] 程序执行 Execute Code
[2] TFTP 上传
[8] 返回日志
[3] API 调用
[4] 物理通电
[5] TFTP 获取
[7] 串口反馈
图例
网络/固件
API 控制
物理供电
串口反馈
AI 自动完成：代码生成 → 固件上传 → 远程通电 → 启动执行 → 日志分析；失败自动迭代，尽量减少人工干预。

## Slide 11
AI 逆向成果：RK NPU 算子测试矩阵
通过 AI 逆向二进制提取的 9 类算子，全部 INT8 量化
测试文件
测试函数
算子
说明
硬件
test_matmul.c
rknp_test_matmul
Matmul INT8
31 组数据，全部 byte-match
NPU
test_tile_matmul.c
rknp_test_tile_matmul
Tiled Matmul INT8
M=256 K=4096 N=32, 4 tiles
NPU
test_conv2d.c
rknp_test_conv2d
Conv2D INT8
8×8×32, k3×3, stride1, pad1
NPU
test_dwconv2d.c
rknp_test_dwconv2d
Depthwise Conv2D INT8
8×8×32, k3×3, weight_expand
NPU
test_avgpool.c
rknp_test_avgpool
AvgPool INT8
pool2×2, stride2, via dwconv
NPU
test_maxpool.c
rknp_test_maxpool
MaxPool INT8
CPU 实现 (NPU 无此硬件路径)
CPU
test_concat.c
rknp_test_concat
Concat INT8
Channel 轴拼接, CPU
CPU
test_eltwise_add.c
rknp_test_eltwise_add
Eltwise Add INT8
饱和加法, CPU
CPU
test_conv2d_bs.c
rknp_test_conv2d_bs
Conv2D + OUT_CVT
INT32→INT8 硬件 requantize
NPU
NPU 硬件加速 5 个算子 · CPU 软件实现 3 个 · 混合路径 1 个 · 全部 INT8 量化

## Slide 12
AI 逆向流程与算子分布
AI 辅助逆向流程
1. 二进制输入
RK NPU 固件 / 驱动二进制文件
2. AI 逆向分析
自动识别函数结构、调用关系、参数
3. 算子识别
提取算子类型、输入输出格式、量化参数
4. 参数还原
维度、步长、填充、激活函数等
5. 测试验证
生成测试用例，byte-match 验证正确性
算子分布
NPU 硬件加速
5 个算子
Matmul · Tiled Matmul · Conv2D · Depthwise Conv2D · AvgPool
CPU 软件实现
3 个算子
MaxPool · Concat · Eltwise Add
混合路径
1 个算子
Conv2D + OUT_CVT (硬件 requantize)
全部 INT8 量化 · 9 / 9 算子已验证

## Slide 13
实践案例：前处理流水线优化
优化策略
1. 替换 OpenCV
前处理从 OpenCV 替换为纯 Rust，减少跨语言调用开销，并让内存布局可控。
2. 调优算法
针对 Rust 零成本抽象做算法调优，利用 SIMD 与内存对齐优化热点路径。
3. 调整摄像头分辨率
降低摄像头输出分辨率，减少下游处理数据量，端到端延迟大幅下降。
优化效果
纯 Rust 替换 OpenCV
优化前
~202 ms
→
优化后
~177 ms
↓ 约 12%
调整摄像头分辨率后
优化前
~202 ms
→
优化后
~60 ms
↓ 约 70%
帧率：~5 FPS → ~17 FPS，实时性显著改善
结论：纯 Rust 前处理 + 分辨率调优显著降低延迟，验证了全栈可控路径。
10

## Slide 14
性能对比：Linux vs StarryOS
4 模型推理性能基准测试（smp=8, virtual actuators）
Chart: 推理时间 (run time)
| relu_480x640 ★ | relu_640x640 | silu_480x640 | silu_640x640
Linux run (ms) | 5.3 | 8.2 | 13.5 | 16.3
StarryOS run p50 (ms) | 5.9 | 7.1 | 13.3 | 16.8
详细数据（单位：ms）
StarryOS 推理时间与 Linux 接近；e2e 差距主要来自前处理流水线，已通过 Rust 优化明显缩小。
详细数据（单位：ms）
模型
Linux
run
Linux
e2e
StarryOS
run p50
StarryOS
e2e p50
relu_480x640 ★
5.3
11.1
5.9
111
relu_640x640
8.2
14.4
7.1
141
silu_480x640
13.5
18.9
13.3
130
silu_640x640
16.3
22.6
16.8
150
★ 推荐模型：relu_480x640，run time 最低

## Slide 15
Part III
实践：辰龙 OS 架构
ArceOS 组件化内核 · 分层架构 · 边缘智能 · 闭环控制
11

## Slide 16
ArceOS 与辰龙 OS 分层架构
应用层
辰龙 OS
即插即用模块 — 避障 · 路径规划 · 视觉抓取
快速验证创意，聚焦高层逻辑设计
功能支撑层
辰龙 OS
Octos 传感器融合 · 目标识别 · 导航控制
理解"感知→行动"的核心算法
Runtime支持
辰龙 OS
IPC · 同步互斥 · 中断/异常/系统调用
系统级编程基础
组件库
ArceOS
外设驱动 · 文件系统 · 网络协议栈 · 调度器
模块化内核组件
Rust 核心库
ArceOS
core · alloc · Affine Type 所有权安全机制
内存安全基础
可组合为：宏内核 / 微内核 / 单内核 / VMM
12

## Slide 17
已实现的设备驱动支持
基于 Rust + ArceOS，已适配 5 类关键硬件驱动
TPU 驱动
张量处理单元
AI 推理加速 模型本地运行
USB 摄像头驱动
视频采集
图像输入 视觉感知基础
SD 卡驱动
存储扩展
数据记录 文件系统支持
JPU 驱动
图像处理单元
硬件编解码 图像预处理加速
WiFi 驱动
无线通信
网络连接 远程控制与调试
全部使用 Rust 实现：内存安全 · 零成本抽象 · 模块化可组合

## Slide 18
核心能力：边缘智能 · 闭环控制 · 开源
边缘智能
零延迟响应
视觉→决策→执行全程本地
离线可用
不依赖 Wi-Fi 或云端
隐私安全
数据不出设备
完整闭环
感知
视觉目标检测
→ 决策
导航与路径规划
→ 执行
机械臂控制
→ 闭环
持续反馈迭代
开源可扩展
硬件可改造
夹爪/传感器自由替换
系统可创新
接入多模态大模型
全栈开源
软硬件系统完全开放
13

## Slide 19
总结与下一步
核心结论
Linux 是通用承载层，但不是完整的机器人 OS
7 个关键缺口需要在 OS 层面系统性解决
Rust + ArceOS 提供了可行的技术路径
AI 正在改变底层系统开发的范式
边缘智能 + 完整闭环 = 可靠的具身智能系统
下一步方向
Agentic OS 深化 技能图 + 任务编排
多机协同 分布式调度
更多 AI 加速实践：驱动 / 逆向 / 测试
14

## Slide 20
THANK YOU
谢谢
欢迎交流与讨论
15